## Slide 2: Elektromagneter og Induktion
Uge 11 | Elektromagnetisme
E25 11

## Slide 3: Join the Vevox session
Go to vevox.app Enter the session ID: 158-738-026 Or scan the QR code
E25 11

## Slide 4: Hvad lærte jeg sidst?
Magnetisk kraft på punktladning (Lorentz kraften)
Magnetisk kraft på strømførende ledning
Magnetisk felt fra strømførende ledning (Biot-Savarts lov)
Styrken af magnetisk felt omkring lang, tynd strømførende ledning
E25 11
10060 Fysik (PG) | elektromagneter og induktion

## Slide 5: Hvad skal jeg lære i dag?
Beregne retningen og størrelsen af magnetfeltet fra en spole fra Biot-Savarts lov
Forstå betydningen af magnetisk susceptibilitet og karakterisere materialer som paramagnetiske, diamagnetiske og ferromagnetiske
Anvende Faradays lov til at bestemme størrelsen af den elektromotoriske kraft fra induktion
Anvende Lenz’s lov til at bestemme retningen af strømmen fra den elektromotoriske kraft fra induktion
E25 11
10060 Fysik (PG) | elektromagneter og induktion

## Slide 6: Magnetfelt fra lang, tynd strømførende ledning
Magnetisk felt fra strømførende ledning (Biot-Savarts lov)
Styrken af magnetisk felt omkring lang, tyng strømførende ledning
E25 11
10060 Fysik (PG) | elektromagneter og induktion

## Slide 7: I hvilken retning peger magnetfeltet i midten af et cirkulært loop?
##/##
Question slide
Join at: vevox.app
ID: 158-738-026
E25 11
10060 Fysik (PG) | elektromagneter og induktion

## Slide 8: I hvilken retning peger magnetfeltet i midten af et cirkulært loop?
##/##
Results slide
Join at: vevox.app
ID: 158-738-026
E25 11
10060 Fysik (PG) | elektromagneter og induktion

## Slide 9: Magnetfelt fra et cirkulært loop
Magnetfeltstyrken langs aksen igennem centrum af loop’et kan regnes ved Biot-Savarts lov
hvor vi skriver
og
så
E25 11
10060 Fysik (PG) | elektromagneter og induktion

## Slide 10: Magnetfelt fra et cirkulært loop
Magnetfeltstyrken langs aksen igennem centrum af loop’et er
og føres fingrene i strømmens retning, peger tommelfingeren i magnetfeltets retning
I centrum af loop’et () er magnetfeltstyrken størst
E25 11
10060 Fysik (PG) | elektromagneter og induktion

## Slide 11: Hvordan kan vi øge magnetfeltet i en spole bestående af mange cirkulære loops?
##/##
Question slide
Join at: vevox.app
ID: 158-738-026
0%
0%
0%
0%
E25 11
10060 Fysik (PG) | elektromagneter og induktion

## Slide 12: Hvordan kan vi øge magnetfeltet i en spole bestående af mange cirkulære loops?
##/##
Results slide
Join at: vevox.app
ID: 158-738-026
0%
0%
0%
0%
E25 11
10060 Fysik (PG) | elektromagneter og induktion

## Slide 13: Magnetfelt i spole (solenoide)
Magnetfeltstyrken i en spole med strømmen , længden og med vindinger er givet ved
For en uendelig lang, tyng spole, , fås magnetfeltet i spolen til
hvor betegner vindingstætheden (vindinger pr. længde). Magnetfeltet er nul udenfor spolen
E25 11

## Slide 14: Magnetfelt i spole (solenoide)
E25 11

## Slide 15
E25 11

## Slide 16
E25 11

## Slide 17: Magnetfelt i toroide
Samles en spole i en torus-form (en donut), er omkredsen af spolens midte og derved magnetfeltet i spolen
E25 11

## Slide 18: Magnetfelt i spole med en materialekerne
Magnetfeltet fra en spole med en kerne er givet ved
hvor er materialets susceptibilitet
E25 11

## Slide 19: Magnetisme i materialer
Materialer klassificeres i tre kategorier baseret på deres reaktion på et magnetfelt
Paramagnetisme
  midlertidig ensretning af magnetiske momenter
Diamagnetisme
  midlertidig modretning af magnetiske momenter
Ferromagnetisme
  permanent ensretning af magnetiske momenter
E25 11

## Slide 20: Hvad skal jeg lære i dag?
Beregne retningen og størrelsen af magnetfeltet fra en spole fra Biot-Savarts lov
Forstå betydningen af magnetisk susceptibilitet og karakterisere materialer som paramagnetiske, diamagnetiske og ferromagnetiske
Anvende Faradays lov til at bestemme størrelsen af den elektromotoriske kraft fra induktion
Anvende Lenz’s lov til at bestemme retningen af strømmen fra den elektromotoriske kraft fra induktion
E25 11

## Slide 21: Induktion
Indtil nu:
Elektriske felter fra (stationære) elektriske ladningsfordelinger
Magnetfelter fra konstante elektriske strømme
Sidste emne (i dag og næste gang):
Elektriske felter fra tidsvarierende magnetfelter = induktion
E25 11

## Slide 22: Elektromotorisk kraft
Den elektromotoriske kraft (emf) er det arbejde der udføres pr. ladningsenhed af en kilde, såsom et batteri eller en generator, for at drive elektrisk strøm i en kredsløb
E25 11

## Slide 23
##/##
Question slide
Join at: vevox.app
ID: 158-738-026
joule (J)
0%
newton (N)
0%
volt (V)
0%
tesla (T)
0%
E25 11
10060 Fysik (PG) | elektromagneter og induktion

## Slide 24
##/##
Results slide
Join at: vevox.app
ID: 158-738-026
joule (J)
0%
newton (N)
0%
volt (V)
0%
tesla (T)
0%
E25 11
10060 Fysik (PG) | elektromagneter og induktion

## Slide 25: Elektromotorisk kraft
Den elektromotoriske kraft (emf) er det arbejde der udføres pr. ladningsenhed af en kilde, såsom et batteri eller en generator, for at drive elektrisk strøm i en kredsløb
og har enheden volt (V).
På et batteri er den elektromotoriske kraft den spænding, som måles henover batteriet, når strømkredsen ikke er sluttet.
E25 11

## Slide 26: Magnetisk flux
Den magnetiske flux er et mål for mængden af magnetiske feltlinjer, der passerer gennem en give overflade
E25 11

## Slide 27: Faradays lov
Den inducerede elektromotoriske kraft er den negative ændring i det magnetiske flux pr. tidsenhed. Enhver ændring i det magnetiske felt eller ændring i orienteringen af spolen i forhold til det magnetiske felt inducerer en spænding
E25 11

## Slide 28: Faradays lov
E25 11

## Slide 29: Lenz’s lov
Lenz’s lov fortæller om retningen på den inducerede elektromotoriske kraft :
Den inducerede elektromotoriske kraft driver strømmen rundt i en spole, så den altid modarbejder ændringen i den magnetiske flux, der forårsager .
E25 11

## Slide 30: Hvad sker der når magneter falder gennem et kobberrør?
##/##
Question slide
Join at: vevox.app
ID: 158-738-026
De bevæger lige så hurtigt nedad som uden kobberrør
0%
De bevæger sig ud igen ad kobberrørets top
0%
De falder langsommere gennem kobberrøret end uden kobberrør
0%
De bliver hængende i kobberrøret
0%
E25 11
10060 Fysik (PG) | elektromagneter og induktion

## Slide 31: Hvad sker der når magneter falder gennem et kobberrør?
##/##
Results slide
Join at: vevox.app
ID: 158-738-026
De bevæger lige så hurtigt nedad som uden kobberrør
0%
De bevæger sig ud igen ad kobberrørets top
0%
De falder langsommere gennem kobberrøret end uden kobberrør
0%
De bliver hængende i kobberrøret
0%
E25 11
10060 Fysik (PG) | elektromagneter og induktion

## Slide 32
E25 11

## Slide 33
E25 11

## Slide 34: Hvad er lige nu mest uklart?
##/##
Question slide
Join at: vevox.app
ID: 158-738-026
Anvendelse af Biot-Savarts Lov
0%
Materialers magnetiske egenskaber
0%
Faradays lov (størrelsen af induceret strøm)
0%
Lenz's lov (retningen af induceret strøm)
0%
E25 11
10060 Fysik (PG) | elektromagneter og induktion

## Slide 35: Hvad er lige nu mest uklart?
##/##
Results slide
Join at: vevox.app
ID: 158-738-026
Anvendelse af Biot-Savarts Lov
0%
Materialers magnetiske egenskaber
0%
Faradays lov (størrelsen af induceret strøm)
0%
Lenz's lov (retningen af induceret strøm)
0%
E25 11
10060 Fysik (PG) | elektromagneter og induktion

## Slide 36: Ligninger
E25 11

## Slide 37: Ligninger
E25 10

## Slide 38: Ligninger
E25 09

## Slide 39: Ligninger
E25 08

## Slide 40: Ligninger
40
10060 Fysik (PG) | elektriske ladninger og felter
E25 07